## Slide 1: Koncentrovaná Fotovoltaika (CPV)
Autor: Martin Vacula
Studijní obor: Nanotechnologie
Rok: 2017

## Slide 2: Úvod
Tandemy
Koncentrace záření
Typy CPV
Výhody
Nevýhody

## Slide 3: Tandemy (multivrstvé PV články)
3. generace PV
Užívají 2 nebo více PN přechodů
Momentální nejvyšší účinnost (46 %)
Složitá výroba
Vysoká cena

## Slide 4: Koncentrace záření
Čočky
Zrcadla
Často je potřeba čidlo pro sledování Slunce
Počet Sluncí = poměr mezi plochou zrcadel a PV článku

## Slide 5: Typy CPV
Low CPV:
  2-100 sluncí
  Bez potřeby aktivního chlazení
  Vysoká úhlová tolerance
Medium CPV:
  100-300 sluncí
  Potřeba dvou-osových čidel na sledování Slunce
  Nutné chlazení
High CPV:
  1000 a více sluncí
  Zařízení pro sledování Slunce
  Potřeba vysoce efektivního chlazení (nejlépe pasivní)
  Užívají se tandemy (menší pokles účinnosti při zvýšené teplotě)

## Slide 6: CPV vs. CSP
Concentrator photovoltaics
concentrated solar power (thermal)

## Slide 7: Výhody
Snížení ceny elektřiny získané ze Slunce
  Malá plocha drahého PV článku
  Velká plocha levnějších zrcadel
Snížení odporu u tandemů
  Se zvyšujícím se počtem vrstev roste poměr napětí : proud
Vysoká účinnost u přímo dopadajících paprsků
  Maximální koncentrace

## Slide 8: Nevýhody
Potřeba přímého svitu dopadajících paprsků
  Čidla na sledování Slunce
Nevyplatí se je použít všude
  Velmi nízká účinnost při zatažené obloze
Komplexní systém
  Většinou se nevyplatí budovat malá zařízení

## Slide 9: Solární elektrárna v poušti Mojave v Kalifornii

## Slide 11: Děkuji za pozornost