## Slide 1: Mikroskopie atomárních sil (AFM)
Michal Krejcárek

## Slide 2: Obecně o AFM
Metoda skenování povrchu vzorku pomocí ostrého hrotu (křemík, nebo nitrid křemíku)
Mapuje rozložení atomárních sil na povrchu vzorku
Zobrazuje pouze povrch vzorku, nikoliv objem/strukturu (nutná fixace vzorku)
Poskytuje 3D projekci vzorku
Využívá atomárních sil (jak přitažlivých, tak odpudivých)

## Slide 3: Princip AFM
Působící síly jsou vyvolány těsným přiblížením hrotu k povrchu -> přitažlivá/odpudivá síla -> ohyb raménka
K detekci ohnutí se využívá laserová dioda a fotodetektor
Pro pohyb sondy se využívá piezokeramický aktuátor
Nutná co nejmenší tuhost raménka, v praxi v rozmezí mezi 0,1 až 100 N/m

## Slide 4: Působící síly
Ve větších vzdálenostech přitažlivé – elektrostatické, VDW síly
V menších vzdálenosech odpudivé – díky překryvu elektronových oblaků

## Slide 5: 3 režimy AFM
Kontaktní
  Vzdálenost hrotu a vzorku velmi malá (< než setiny nm)
  Odpudivá síla se snaží vychýlit raménko od povrchu
  Pokud bude tuhost raménka větší, než efektivní tuhost držící atomy pohromadě, může dojít k poškození vzorku
  Lepší rozlišení oproti bezkontaktnímu režimu

## Slide 6: 3 režimy AFM
Bezkontaktní
  Vzdálenost povrchu od vzorku 1-10 nm
  Využívá se především VDW sil (bohužel, jsou slabé)
  Nosník je tedy rozkmitáván a místo jeho ohnutí se měří velikost amplitudy
  Velikost amplitudy závisí na vzdálenosti hrot – vzorek -> sledováním jejich změn lze sestavit topografii

## Slide 7: 3 režimy AFM
Poklepový
  Kombinace předchozích dvou
  Oscilující hrot lehce poklepává po povrchu vzorku
  Lze využít k měření topologie i mechanických vlastností
  Topologie – vyhodnocována ze změny amplitudy kmitů
  Lokální „tvrdost“ se vyhodnocuje ze změny fáze kmitů

## Slide 8: Shrnutí AFM, využití
Obraz povrchu se sestavuje postupně, bod po bodu
Lze využít také k tvorbě struktur, či zpracování povrchů v nanometrové oblasti
Výhoda oproti STM – lze zkoumat i nevodivé vzorky

## Slide 9
Děkuji za pozornost