## Slide 1: Perovskitové solární články
Prezentace do předmětu BNNE
Společná Laboratoř Optiky a Katedra experimentální fyziky
Jan Dzian

## Slide 2: Obsah
Perovskit
Perovskitové solární články
Druhy perovskitových solárních článků
Srovnání s ostatními solárními články

## Slide 3: Co je to perovskit
Látka – stejná struktura jako minerál perovskit CaTiO3
Struktura ABX3 – A, B kationty, X aniont
A = methylamoniak / jiná organická sloučenina
B = kov (velmi často olovo)
X = halogen
Převzato z [1]

## Slide 4: Vlastnosti perovskitu
Rozdílná velikost kationtů – distorze mřížky – ferroelektrikum
Lze vytvářet vrstvené 2D struktury – oddělené tenkými vrstvami
Vysoká pohyblivost a dlouhá životnost nosičů náboje
Supravodivost
Obří magnetorezistance
Spinově závislý transport
Katalytické vlastnosti

## Slide 5: Perovskitovské solární články
Solární články 3. generace (1. = c-Si, 2. = tenkovrstevnaté)
– více než většina článků 3. generace
PCE (efektivita převodu energie) 24.2% (až 28% pro tandem s Si)
Perovskit – obklopen vrstvami pro přenos náboje
Převzato z [2]
Notes: HTM – Hole transfer material, ETM – Electron transfer material, TCO – Transparent Conducting oxide

## Slide 6: Nevýhody perovskitových solárních článků
Dlouhodobě nestabilní
Velká náchylnost k vlhkosti
  Řešení 1: 2D vrstvené perovskity s využitím Sn
  Řešení 2: využití Cs nebo Rb místo organických kationtů
Toxicita – rozpad na halogenidy těžkých kovů (např. PbI)

## Slide 7: Druhy perovskitových solárních článků
Normální
Tenkovrstvé
  Dochází ke zlepšení odolnosti vůči vlhkosti
Senzitizované
  Vnitřní mezoporézní struktura
  Rychlejší separace nosičů náboje
Převzato z [2]

## Slide 8: Srovnání s jinými solárními články
Vysoká efektivita (PCE) za krátkou dobu vývoje
Předběhl všechny tenkovrstvé (2. generace) články bez koncentrátorů
Převzato z [1]
Rozdíl v mechanismu optické absorpce

## Slide 9: Srovnání s jinými solárními články
Převzato z [5]

## Slide 10: Další využití perovskitu
Lasery – typicky NIR
LED – vysoký kvantový výtěžek
Spintronický materiál
Fotokatalýza – využití fotovoltaických článků ke štěpení vody

## Slide 11: Zdroje
[1] YIN, Wan-Jian, Ji-Hui YANG, Joongoo KANG, Yanfa YAN a Su-Huai WEI. Halide perovskite materials for solar cells: a theoretical review. Journal of Materials Chemistry A [online]. 2015, 3(17), 8926-8942 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1039/C4TA05033A. ISSN 2050-7488. Dostupné z: http://xlink.rsc.org/?DOI=C4TA05033A
[2] TONUI, Patrick, Saheed O. OSENI, Gaurav SHARMA, Qingfenq YAN a Genene TESSEMA MOLA. Perovskites photovoltaic solar cells: An overview of current status. Renewable and Sustainable Energy Reviews [online]. 2018, 91, 1025-1044 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.rser.2018.04.069. ISSN 13640321. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032118302879
[3] Perovskite Solar. Perovskite-info [online]. Metalgrass, c2004-2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://www.perovskite-info.com/perovskite-solar
[4] Perovskites and Perovskite Solar Cells: An Introduction. Ossila [online]. Metalgrass, c2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://www.ossila.com/pages/perovskites-and-perovskite-solar-cells-an-introduction
[5] Best Research-Cell Efficiency Chart. Nation Renewable Energy Laboratory [online]. NREL, U.S.: The National Renewable Energy Laboratory, 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html