## Slide 1: Částicovou kamerou TimePix
Jiří Kvita
22.6.2016
SLO
Hrátky s

## Slide 2: MediPix
Částicová kamera vyvinutá ČVUT ve spolupráci s CERN.
Prodává fa Jablotron.
Na SLO zakoupena v rámci projektu FRUP 2015.
Radiační monitoring v experimentu ATLAS/CERN.
Monitoring radiace na ISS.
Medicínské aplikace.
Citlivost na UV: adaptivní optika
teleskopů.

## Slide 3: Chip
Aktivní senzor 256 x 256 = 65k pixelů 14 x 14 mm2.
tloušťka křemíku 300µm, pixel size: 55 µm.
NP přechod, zóna bez volných nositelů náboje, bias voltage 20-100V.
Ionizovaná částice generuje pár elektron/díra: práh 3,6eV.
Nízký šum, lze integrovat dlouhou dobu.
Čas, kdy je signál nad určitý práh, je převeden na energii v pixelu.

## Slide 4: Disclaimer
Neznáme přesně geometrii aktivní části pro výpočet dávky záření (1Gy = 1J/kg).
Veškeré dávky v této prezentaci je třeba brát pouze jako odhad!
Zejména jsme neopravovali na efektivitu detekce gamma:
(obrázek: P. Žilavý)
Taktéž bez opravy o mrtvou dobu!

## Slide 5: Zdroje záření
Přirozené radioaktivní pozadí.
Kosmické záření.
Umělé zdroje:
  školní zdroj záření alfa: americium
  uranové sklíčko: příměs UO2
  thoriová elektroda: 4% ThO2
Draselné hnojivo, olovo…
Prach, minerální voda…

## Slide 6: Alfa zářič
Součást rozšíření „Edukit“: americiový zdroj: 9,5kBq
241Am -> 237Np + 4alfa
Doprovodné gamma záření.
Am+Be v praxi též zdroj neutronů:)

## Slide 7: Gama
Gama: poslové jaderné spektroskopie. Energie: keV – MeV.
Energie zanechána v několika pixelech, často jen v jednom.

## Slide 8: Gamma/Xrays
Energetické ztráty dány kombinací několika fyzikálních procesů.
V keV – MeV oblasti dominuje fotoefekt.

## Slide 9: Beta
Beta: poslové z jádra. Slabá interakce, v přírodě zejména β- zdroje.
Energie: keV – MeV.

## Slide 10: Beta
Netriviální spektrum elektronů: hypotéza neutrina (Pauli 1930)

## Slide 11: Alfa
Alfa: poslové tunelového jevu, rozpady těžkých jader.
Energie: ~4-6 MeV.

## Slide 12: Alfa
Alfa: poslové tunelového jevu.
Gaussovské rozdělení náboje (parabola v logy měřítku).

## Slide 13: Alfa
„Alfa brýle“
Gaussovské rozdělení náboje (parabola v logy měřítku).

## Slide 14: Ionizační ztráty nabité částice
Bethe-Blochova formule

## Slide 15: Všechny druhy záření?
Uranové sklíčko, thoriová svařovací elektroda.

## Slide 16: Miony
Miony – poslové z Vesmíru, ze spršek kosmického záření v atmosféře.
Ale c*tau = 600m, tj. důkaz dilatace času.
Minimálně ionizující částice (MIP), energetické ztráty konstantní podél dráhy.

## Slide 17: Miony
Miony – tok cca 1 cm-2 min-1 sr -1 u hladiny moře. Energie: 10 GeV.

## Slide 18: Miony
Houghova transformace z prostoru pixelů [x,y] do prostoru směrů a vzdálenosti přímky od počárku [r, θ].
Nalezení maxim v prostoru [r, θ] identifikuje přímky, které po zpětné transformaci můžeme srovnat s původním obrázkem – funguje!

## Slide 19: Miony
Zaznamenáním desítek událostí lze udělat histogram směrů, odkud miony přicházejí.

## Slide 20: Miony
Zaznamenáním O(10—100) událostí lze udělat histogram směrů, odkud miony přicházejí.
Zde data z celk. cca. 10 denní expozice.

## Slide 21: Radiační pozadí
Beta, gamma, občas mion.

## Slide 22: Radiační pozadí
1h 15m :: SLO :: alfa -- radon!

## Slide 23: Radiační pozadí
2,7h :: CERN :: Kosmické miony!

## Slide 24: Radiační pozadí
8h :: Olomouc: 5.3 alfa / h

## Slide 25: Radiační pozadí
12h :: Olomouc: 10.6 alfa / h

## Slide 26: Radiační pozadí
12,7h :: CERN, méně alfa částic?

## Slide 27: Radiační pozadí
43h :: SLO, 7.36 alfa / h
keV /pixel

## Slide 28: Radiační pozadí
51h :: domov, 6.26 alfa / h
keV /pixel

## Slide 29: Radiační pozadí
Velké fluktuace v čase, dle místa, prachu….
Počet registrovaných alfa částic konzistentní s cca 100 Bq/m3 z radonu (wiki) cca ½ dm^3 objemu, z kterého alfa částice doletí do detektoru.
Nejen radon, ale i prach (tuhé rozpadové a aktivní produkty Rn).
Cigaretový popel!

## Slide 30: Radiační pozadí
Dávka: 1 Gray, 1 Gy = 1 J/kg. Se započtením bio účinků: Sievert, Sv.
Dle odhadu objemu aktivní části křemíku spočteno cca 1,3 mGy/rok
Příp ekvivalentně 0,14 µGy/h
  Z radiačního pozadí doma a v kanceláři, celkem 98h.
  Bez započtení efektivity detekce gamma!
  Taktéž bez opravy o mrtvou dobu!
Wiki: průměrná dávka pro člověka 3mSv (zahrnuje potravu, rtg, CT, PET…)
  bez medicínských vyšetření: cca 2,13 mSv/rok, cca 0,24 µSv/h
  Z toho
    radon 1,26 mSv/rok
    Kosmické+pozemské zdroje 0,87 mSv/rok

## Slide 31: Radon
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm
„Jedním z přírodních radionuklidů, přítomných ve všech horninách, je uran U238. Radioaktivní přeměnou z něj vzniká radium Ra226 a dále radon Rn222. Z radonu vznikají tzv. dceřiné produkty - izotopy polonia a vizmutu. Ty jsou na rozdíl od plynného radonu kovového charakteru, váží se na částice aerosolu a s nimi jsou vdechovány do plic. Tam přispívají k vnitřnímu ozáření organismu přibližně 55%.“
Radonové geologické mapy.

## Slide 32: Částice s vysokými energiemi
Zejména ze spršek kosmického záření
Ne nutně jen v letadle: zde snímky z kanceláře!
Více později u snímků z letadla: -)

## Slide 33: Ionizační ztráty nabité částice
Bethe-Blochova formule
Pro alfa částici s kinetickou energií 5 MeV
  beta*gamma = 0.05
  ztráty v křemíku: 50 MeV/mm!
  dojde k zastavení alfa částice
  současně lavina do sousedních pixelů

## Slide 34: Kosmické záření
Objevil rakouský fyzik Viktor Franz Hess (1883-1964).
Úroveň radiace se zvyšuje s nadmořskou výškou: proti dřívějšímu očekávání, že zdrojem radiace je zejména zemská kůra.
Balónové experimenty.

## Slide 35: Kosmické záření
Primární částice (proton, foton, ale i železo) intaraguje s atmosférou a rozvine spršku v atmosféře Země.
Lze pozorovat fluoresenci z excitovaných molekul, a čerenkovovo záření („rázová elektromagnetické vlna“ pro případy, kdy se částice šíří rychleji než rychlost světla v daném prostředí).

## Slide 36: Experiment HESS
Teleskopy sledující čerenkovovo záření v atmosféře při rozvoji spršky kosmického záření.
Umístěn v Namibii (temná obloha).
Zaměřen na vysokoenergetické
fotony z kosmického záření.

## Slide 37: Kosmické záření II
Pierre Auger (1899-1993), francouzský fyzik.
Objevil, že záření přichází ve sprškách
(koincidence několika detektorů)
Zjistil, že jejich energie jsou obrovské
(dnes víme, že jediná částice může mít až 1J!)

## Slide 38: Pierre Auger Observatory
Argentinská pampa u města Malargue.
Měření spršek vysokoenergetických nabitých částic (až 1020eV!)
https://www.youtube.com/watch?v=xchtgvzzc5M
Pozemní stanice (sudy s vodu) detekující signály z mionů dopadajících na zemský povrch.
Sada teleskopů detekujících fluorescenci atmosféry v rámci spršky.

## Slide 39: V letadle
Letadlo :: 15min! “Fireballs”!

## Slide 40: V letadle
Letadlo :: 15min, ještě vzlet :: „Alfa-burst“.

## Slide 41: V letadle
Letadlo :: 10min! “Fireballs”!

## Slide 42: V letadle
Letadlo :: 10min! “Fireballs”!

## Slide 43: V letadle
Letadlo :: 10min! “Fireballs”!

## Slide 44: Radiační pozadí
98h :: kancelář+domov  1,3 mGy/rok  0,14 µGy/h
Bez započtení efektivity detekce gamma!
Taktéž bez opravy o mrtvou dobu!

## Slide 45: Letadlo
Cca 200 min :: několik letů  15 mGy/rok  1,7 µGy/h
Bez započtení efektivity detekce gamma!
Taktéž bez opravy o mrtvou dobu!

## Slide 46: V letadle
Spršky kosmického záření, interakce v atmosféře, letadle.

## Slide 47: „Fireballs“
Ztráty silně ionizující částice.
Logaritmické y měřítko

## Slide 48: „Fireballs“
Ztráty silně ionizující částice
Lineární y měřítko

## Slide 49: Braggův peak
Ztráty silně ionizující částice podél dráhy.
Integrovaná Bethe-Blochova formulka.

## Slide 50: ISS
400km, Kredit: NASA, S. Pospíšil

## Slide 51: Vesmír
Sonda Proba-V, 800km, Kredit: ESA, S. Pospíšil

## Slide 52: Částicové experimenty na oběžné dráze
ISS
  Experiment AMS-II (~USA) www.ams02.org
  CALET(~Japonsko) http://calet.phys.lsu.edu/
Non-ISS
  FERMI

## Slide 53: Zpět na Zem…

## Slide 54: Poissonovo rozdělení
Statistika: rozdělění početu gamma na snímek, 1k snímků.
Last frame
Histogram přes všechny snímky

## Slide 55: A ještě pod zem:)
Měření v jeskyních: 15h expozice po 10min (celk. 90 snímků).
Stejné měření v kanceláři

## Slide 56: A ještě pod zem:) -- korelace
Měření v jeskyních: 15h expozice po 10min (celk. 90 snímků).
Stejné měření v kanceláři

## Slide 57: A ještě pod zem:) -- podíly

## Slide 58: „Vidění“ pomocí alfa částic
Transmise vzorkem:
Řetízek, kovová mřížka.

## Slide 59: „Rentgen“
Transmisní scan lastury, jako artefakt jedna výrazná alfa částice.

## Slide 60: „Rentgen“
Elektrostatický výboj: náboj ve všech pixelech.

## Slide 61: „Rentgen“
Transmisní scan lastury.

## Slide 62: „Rentgen“
Transmisní scan drobné ulity.

## Slide 63: „Rentgen“
Transmisní scan: šroubek ukrytý v kartonu.

## Slide 64: „Rentgen“
    Smearing    
Pozitiv
Negativ
Negativ
Including gamma spikes
Excluding gamma spikes
Pozitiv

## Slide 65: Practicle Art?
Particle Art!